## Техническое задание.

- 1. Наименование оборудования:

- 2.Адрес поставки: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Воронежская, д.1.

3. Общие требования к условиям поставки:

- поставка продукции осуществляется на основании заявки Покупателя;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара

- монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию поставщиком

-инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом в эксплуатацию

4.Технические характеристики:

| № | Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоколоноскоп | 1 шт. |
|  | Эндоскоп с гибкой вставкой, предназначенный для визуального обследования и лечения всей толстой кишки [нижнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)]. Изделие вводится через анальное отверстие во время колоноскопии. Анатомические изображения передаются видеосистемой с чипом прибора с зарядовой связью на дистальном конце эндоскопа на монитор для просмотра. Это изделие обычно используется для обследования выстилки толстой кишки или оценки изменений ритмов дефекации, рака толстой кишки, полипов, дивертикулеза, скрытой или видимой крови в стуле или анемии неясной этиологии. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | КТРУ 26.60.12.119-00000833 |
|  | Медицинский прибор предназначен для обеспечения визуализации (посредством видеомонитора) и терапевтического доступа к нижним отделам желудочно-кишечного тракта. Эти анатомические образования включают, но не ограничивается ими, следующие органы, ткани и подсистемы: толстый кишечник до слепой кишки. | Соответствие |
|  | Совместимость с оборудованием фирмы «ПЕНТАКС» (в целях необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком, в соответствии с п.1 ст.33 Федерального закона №44—Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Соответствие |
|  | Направление обзора | Вперед |
|  | Угол поля зрения не менее | Не менее 140° |
|  | Глубина резкости в диапазоне не уже | Не менее 3 ~ 100 мм |
|  | Изгиб дистального конца вверх/вниз не менее | Не менее 180°/180° |
|  | Изгиб дистального конца вправо/влево не менее | Не менее 160°/160° |
|  | Диаметр дистального конца не более | Не более 13,2 мм |
|  | Диаметр вводимой трубки не более | Не более 13,2 мм |
|  | Диаметр инструментального канала не менее | Не более 4,2 мм |
|  | Рабочая длина вводимой трубки не менее | Не менее 1700 мм |
|  | Общая длина не более | Не менее 2023мм |
|  | Дополнительный канал подачи воды | Наличие |
|  | Наличие не менее 4-х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа | Наличие |
|  | Градуированная гибкость вводимой трубки колоноскопа | Наличие |
|  | Конструкция передачи точного момента кручения от проксимальной к дистальной части вводимой трубки для улучшения доступа при сложной анатомии пациента | Наличие |
|  | Поддержка функции картинка в картинке | Соответствие |
|  | Поддержка функции увеличения | Соответствие |
|  | Поддержка функции стоп-кадр | Соответствие |
|  | Поддержка функции идентификации эндоскопа | Соответствие |
|  | Наличие системы предупреждения петлеобразования для повышения маневренности и безопасности пользователя | Поворот головки разъема на 180 градусов по оси |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Видеоколоноскоп - 1 шт. | Наличие |
|  | Чистящая щетка одноразовая для операционного канала длиной не менее 2100 мм и не более 2310 мм (10 шт) - 2 шт | Наличие |
|  | Чистящая щетка - 1 шт | Наличие |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала - 10 шт | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для клапана отсоса - 1 шт | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для клапана подачи воздуха/воды - 1 шт | Наличие |
|  | Силиконовое масло - 1 шт | Наличие |
|  | Ирригационная трубка - 1 шт | Наличие |
|  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса - 1 шт | Наличие |
|  | Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды - 1 шт | Наличие |
|  | Набор обратных клапанов для адаптера обратного клапана водной струи (10 шт) - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка газового клапана - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка для замачивания - 1 шт | Наличие |
|  | Крышка вилки световода - 1 шт | Наличие |
|  | Инструкция пользователя - 1 шт | Наличие |
|  | Инструкция по обработке - 1 шт | Наличие |
|  | Список стандартных принадлежностей - 1 шт | Наличие |